/*
  Syntezator
  zrobione przez Maciej3210
 */

// ustaw numer pinów:
const int buttonPin1 = 2; // pin przycisku 1
const int buttonPin2 = 3; // pin przycisku 2
const int buttonPin3 = 4; // pin przycisku 3
const int buttonPin4 = 5; // pin przycisku 4
const int buttonPin5 = 6; // pin przycisku 5
const int buttonPin6 = 7; // pin przycisku 6
const int buzzer = 9; // buzzer lub głośnik do pinu 9
int potPin1 = 2; // pin potencjometru 1
int potPin2 = 1; // pin potencjometru 2
int val1 = 0; // zmienna wartości potencjometru 1
int val2 = 0; // zmienna wartości potencjometru 2

// variables will change:
int buttonState1 = 0; // zmienna do czytania statusu przycisku 1
int buttonState2 = 0; // zmienna do czytania statusu przycisku 2
int buttonState3 = 0; // zmienna do czytania statusu przycisku 3
int buttonState4 = 0; // zmienna do czytania statusu przycisku 4
int buttonState5 = 0; // zmienna do czytania statusu przycisku 5
int buttonState6 = 0; // zmienna do czytania statusu przycisku 6

void setup() {
  // ustawienie przycisków jako wejście:
  pinMode(buttonPin1, INPUT);
  pinMode(buttonPin2, INPUT);
  pinMode(buttonPin3, INPUT);
  pinMode(buttonPin4, INPUT);
  pinMode(buttonPin5, INPUT);
  pinMode(buttonPin6, INPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT); // ustawienie buzzera lub głośnika jako wyjście
}

void loop() {
  // czytanie wartości potencjometrów
  val1 = analogRead(potPin1);
  val2 = analogRead(potPin2);
  delay(10);
  // czytanie wartości przycisków:
  buttonState1 = digitalRead(buttonPin1);
  buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);
  buttonState3 = digitalRead(buttonPin3);
  buttonState4 = digitalRead(buttonPin4);
  buttonState5 = digitalRead(buttonPin5);
  buttonState6 = digitalRead(buttonPin6);

  // jeśli klikniemy przycisk to się uruchomi ten skrypt
  // tone - częstotliwość w Hz
  // noTone - przestaje grać
  // od val1 zależy częstotliwość dźwięku, a od val2 - długość.
  if (buttonState1 == HIGH) {
    tone(buzzer, val1+130);
    delay(val2);
    noTone(buzzer);
  } else {
    noTone(buzzer);
  }

  if (buttonState2 == HIGH) {
    tone(buzzer, val1+147);
    delay(val2);
    noTone(buzzer);
  } else {
    noTone(buzzer);
  }

  if (buttonState3 == HIGH) {
    tone(buzzer, val1+165);
    delay(val2);
    noTone(buzzer);
  } else {
    noTone(buzzer);
  }

  if (buttonState4 == HIGH) {
    tone(buzzer, val1+175);
    delay(val2);
    noTone(buzzer);
  } else {
    noTone(buzzer);
  }

  if (buttonState5 == HIGH) {
    tone(buzzer, val1+196);
    delay(val2);
    noTone(buzzer);
  } else {
    noTone(buzzer);
  }

  if (buttonState6 == HIGH) {
    tone(buzzer, val1+220);
    delay(val2);
    noTone(buzzer);
  } else {
    noTone(buzzer);
  }
}